## Slide 1
OpenHarmony + ESP32 + MQTT
ESP32智能游戏竞技台
基于 OpenHarmony 的物联网期末大作业汇报
通过 MQTT 实现手机 APP 与 ESP32 开发板的双向通信，联动蜂鸣器、AD 五路按键、四位数码管和 8x8 矩阵灯，构建可玩的智能游戏终端。
4
外设模块
4
经典小游戏
MQTT
发布 / 订阅通信
汇报人：巫泉彬 蓝钿玉 | 学号：25215150314 25215150317 | 2026/6/12

## Slide 2
MAIN CONTENT
汇报沿着“项目设计—南向实现—北向实现—总结”展开
参考原 PPT 的章节节奏，结合本项目的游戏竞技台内容重组。
01
项目设计
场景、目标、整体功能和系统架构
项目设计
02
南向实现部分
ESP32 与蜂鸣器、AD 按键、数码管、矩阵灯交互
南向实现部分
03
北向实现部分
HarmonyOS APP、MQTT Broker 与消息主题
北向实现部分
04
总结
成果展示、问题收获与改进方向
总结
ESP32智能游戏竞技台 | OpenHarmony + MQTT + 外设联动
02

## Slide 3
01
项目设计
Project Design
ESP32
HarmonyOS APP
MQTT Broker
8x8 Matrix

## Slide 4
PROJECT DESIGN
系统把手机 APP、MQTT 和开发板外设组合成一个可交互的游戏终端
核心不是单个传感器演示，而是把输入、显示、音效和云端消息串成完整闭环。
APP 管理
选择游戏、查看成就、控制矩阵灯、接收游戏结果
MQTT 通信
APP 与 ESP32 通过 Broker 发布/订阅主题，完成双向消息交换
ESP32 控制
读取按键、刷新显示、驱动蜂鸣器和矩阵屏
外设反馈
矩阵灯展示画面，数码管显示分数，蜂鸣器输出音效
ESP32智能游戏竞技台 | OpenHarmony + MQTT + 外设联动
03

## Slide 5
SYSTEM ARCHITECTURE
系统采用 APP、MQTT Broker、ESP32 三端发布/订阅架构
APP 负责选择与管理，Broker 负责消息中转，ESP32 负责硬件控制与状态回传。
HIVEMQ / EMQX
MQTT Broker
消息中转服务
ESP32 开发板与外设
HarmonyOS APP
发布 game/state、score
订阅 game/cmd
发布 game/cmd
订阅 game/state
控制指令：选择游戏、复活、矩阵灯像素/图案
状态回传：游戏结束、分数、设备连接状态
通信模式：发布/订阅，解耦 APP 与开发板
ESP32智能游戏竞技台 | OpenHarmony + MQTT + 外设联动
04

## Slide 6
HARDWARE DESIGN
四个外设模块把“输入、显示、音效、画面”补齐
ESP32 作为核心控制器，分别通过 GPIO、ADC 和双线串行接口完成外设驱动。
蜂鸣器模块
GPIO / PWM
用于得分、碰撞、游戏结束等音效反馈，增强交互感。
AD 五路按键
ADC
五个按键共用一路模拟输入，通过不同电压区间识别方向与确认。
四位数码管
DIO / CLK
显示实时分数或状态数值，让玩家脱离手机也能看到游戏结果。
8x8 矩阵灯
I2C / SCL/SDA
展示游戏画面和 APP 下发的图案，是本项目最直观的输出界面。
ESP32智能游戏竞技台 | OpenHarmony + MQTT + 外设联动
05

## Slide 7
PIN CONNECTION
外设连线按接口类型分组，便于调试和汇报说明
实际项目中应先统一供电与 GND，再按信号线连接各模块。
外设
关键引脚
接口方式
作用
蜂鸣器
Signal
GPIO 输出
游戏音效 / 提示音
AD 五路按键
Signal
ADC 模拟输入
方向键与确认输入
四位数码管
DIO / CLK
双线串行
分数显示
8x8 矩阵灯
SDA / SCL
I2C 通信
画面与图案显示
所有模块
VCC / GND
供电与共地
保证电平参考一致
ESP32智能游戏竞技台 | OpenHarmony + MQTT + 外设联动
06

## Slide 8
SYSTEM FLOW
系统流程围绕初始化、选择游戏、运行反馈和结果回传形成闭环
参考原 PPT 的流程图页，本项目把硬件循环和 APP 事件纳入同一条主流程。
1
系统初始化
WiFi / MQTT / GPIO / ADC / 显示模块
2
APP 选择游戏
贪吃蛇、俄罗斯方块、小恐龙、飞机大战
3
下发控制指令
APP 发布 game/cmd 到 Broker
4
ESP32 执行游戏
读取按键、刷新矩阵灯、更新数码管
5
状态与分数回传
发布 game/state、score 等消息
6
APP 展示结果
排行榜、成就、复活弹窗与矩阵控制
ESP32智能游戏竞技台 | OpenHarmony + MQTT + 外设联动
07

## Slide 9
02
南向实现部分
ESP32 Peripheral Implementation
ESP32
HarmonyOS APP
MQTT Broker
8x8 Matrix

## Slide 10
BUZZER
蜂鸣器负责把游戏事件转化为即时音效反馈
通过 GPIO 输出高低电平或 PWM 方波，形成得分、碰撞、结束等不同提示音。
实现要点
初始化蜂鸣器 GPIO 输出模式
根据游戏事件触发不同持续时间和频率
音效结束后关闭输出，避免长鸣
典型事件映射
得分
短促提示音
碰撞
低频警示音
游戏结束
连续结束音
复活
确认提示音
ESP32智能游戏竞技台 | OpenHarmony + MQTT + 外设联动
09

## Slide 11
AD KEY
AD 五路按键用一路 ADC 完成五个操作输入
不同按键对应不同分压值，ESP32 读取模拟值后按阈值区间判断按键。
UP
LEFT
OK
RIGHT
DOWN
ADC 判定逻辑
读取 raw = analogRead(pin)
按阈值区间映射为 1-5
未按下返回 0
减少 GPIO 占用
ESP32智能游戏竞技台 | OpenHarmony + MQTT + 外设联动
10

## Slide 12
DIGITAL TUBE
四位数码管让游戏分数脱离 APP 也能实时可见
通过 DIO/CLK 两线向 TM1637 类显示模块发送段码和位选数据。
1
初始化
配置 DIO/CLK 引脚
2
编码
把分数转为七段段码
3
发送
按位写入显示模块
4
刷新
游戏循环中持续更新
ESP32智能游戏竞技台 | OpenHarmony + MQTT + 外设联动
11

## Slide 13
8x8 MATRIX
8x8 矩阵灯既是游戏画面，也是 APP 远程控制的可视输出
APP 可绘制像素或选择预设图案，通过 MQTT 下发 rows 数据到 ESP32。
矩阵数据格式
{
"type": "matrix",
"action": "pixel",
"x": 4, "y": 4,
"on": 1,
"rows": [0,0,40,8,10,10,0,0]
}
手机端点选像素或一键生成图案
ESP32 解析 rows 数组并刷新矩阵灯
矩阵灯可显示爱心、笑脸、云朵、箭头等图案
ESP32智能游戏竞技台 | OpenHarmony + MQTT + 外设联动
12

## Slide 14
03
北向实现部分
HarmonyOS APP And MQTT
ESP32
HarmonyOS APP
MQTT Broker
8x8 Matrix

## Slide 15
APP DESIGN
HarmonyOS APP 提供游戏入口、成就记录和矩阵控制三类核心页面
APP 端基于 ArkTS 开发，承担用户操作、状态展示和 MQTT 消息收发。
游戏菜单
选择与排行
游戏成就
矩阵控制
ESP32智能游戏竞技台 | OpenHarmony + MQTT + 外设联动
14

## Slide 16
MQTT COMMUNICATION
MQTT 主题把 APP 操作转成 ESP32 可执行的游戏指令
调试页面显示 APP 每次绘制矩阵像素都会发布 JSON 消息到指定主题。
主题规划
wuquanbin/game/cmd：APP 下发控制指令
wuquanbin/game/state：ESP32 回传状态
wuquanbin/game/score：同步游戏分数
双向通信闭环
发布控制 → Broker 转发 → ESP32 执行 → 状态回传 → APP 更新界面
ESP32智能游戏竞技台 | OpenHarmony + MQTT + 外设联动
15

## Slide 17
APP-MQTT FLOW
北向流程从创建客户端开始，到订阅主题和处理回调结束
参考原 PPT 的北向实现页，保留初始化、连接、订阅、发布、回调处理五步逻辑。
配置参数
Broker 地址、端口、Client ID、用户名和密码
创建客户端
APP 构建 MQTTClient 实例
建立连接
连接 broker.emqx.io / HiveMQ Broker
订阅主题
监听状态、分数与设备连接消息
发布消息
选择游戏、矩阵像素、复活等控制指令
回调处理
解析 JSON，更新页面与提示状态
ESP32智能游戏竞技台 | OpenHarmony + MQTT + 外设联动
16

## Slide 18
RESULT DEMO
实物联调已经覆盖 APP 操作、MQTT 消息和硬件反馈
成品展示重点看三件事：APP 可操作、Broker 可见消息、开发板外设有响应。
APP
游戏菜单、成就与矩阵控制页面完成
MQTT
可在调试工具中看到 JSON 指令持续发布
硬件
矩阵灯、数码管、蜂鸣器和按键完成联动
ESP32智能游戏竞技台 | OpenHarmony + MQTT + 外设联动
17

## Slide 19
SUMMARY
项目完成了从 APP 到 ESP32 外设的完整物联网闭环
1
系统成果
实现游戏选择、矩阵控制、成就排行、硬件外设联动和 MQTT 调试验证。
2
技术收获
掌握 GPIO、ADC、I2C/双线串行、ArkTS 页面开发和 MQTT 发布/订阅通信。
3
改进方向
后续可优化连接稳定性、增加设备状态监控、封装更多游戏和动画图案。
THANKS